## Slide 1: SPPB: Bloque HW/SW y Dispositivo FrailWear
Sergio Lluva Plaza
sergio.lluva@uah.es

## Slide 2
Introducción
SPPB
  Prueba de equilibrio
  Prueba de velocidad de la marcha
  Prueba de sentadillas
FrailWear
  Objetivos
  Resultados experimentales
Conclusiones y trabajo futuro
índice

## Slide 3
SPPB – Short Physical Performance Battery
  Tres pruebas en orden:
    Equilibrio (posiciones: paralelo, semi-tándem, tándem)
    Velocidad de la marcha
    Sentarse y levantarse de una silla
  Puntuación relativa a la capacidad física del paciente
Introducción

## Slide 4
Evolución plataforma de equilibrio:
SPPB
Equilibrio
Versión inicial
Versión actual

## Slide 5
Componentes plataforma de equilibrio:
SPPB
Equilibrio
Arduino UNO
BT HC-05
FSR (Force Sensing Resistor)
LEDs
FSR

## Slide 6
SPPB
Equilibrio
Funcionamiento software plataforma de equilibrio:
Arduino
ON/OFF LEDs prueba X
Iniciar Timer 10 s y comprueba valor de los canales del ADC
Notifica pérdida de equilibrio o prueba completada
APP Android
Realizar prueba X
Inicio prueba X
Cálculo puntuaciones

## Slide 7
Evolución del medidor de velocidad de la marcha:
SPPB
Velocidad de la marcha
Versión inicial
Versión actual
Basado en dos sensores de ultrasonidos al inicio y fin del recorrido
Solo información de velocidad media

## Slide 8
SPPB
Velocidad de la marcha
Componentes medidor de velocidad:
Baterías
Módulo de carga
y convertidor de 5V
Microcontrolador ESP32
Medidor láser M703A
Interruptor ON/OFF
Características módulo láser:
  Por defecto 8Hz
  Programado 57 Hz
  Resolución de 1mm
  Distancia hasta 40 m

## Slide 9
SPPB
Velocidad de la marcha
0 m láser
Posición inicial paciente
2 metros
Distancia sin arrancada
Distancia con arrancada
Medidor láser
Dos pruebas en una: con arrancada y sin arrancada
Distancias configurables
Dos recorridos: ida y vuelta
Filtro para evitar outliers
Paciente puede perder el haz durante 2 metros
Colores oscuros → Medidas erróneas a partir de 6 metros

## Slide 10
SPPB
Velocidad de la marcha
APP Android | 
Envío de distancias seleccionadas por usuario | 
Inicio prueba de IDA o VUELTA | 
Recepción de datos y post-procesado | 
Arduino | 
Recepción de distancias y configuración de la prueba | 
Lectura medida, procesado medida y comprobación marcas de distancia | 
Notifica FIN de recorrido y envía array de distancias | 
Funcionamiento software medidor de velocidad:

## Slide 11
Evolución del test de sentadillas:
SPPB
Sentadillas
51mm x 34mm x 14mm
Versión inicial
Versión actual
95mm x 40mm x 20mm
500€
30€

## Slide 12
Basado en la IMU BNO080:
  Ángulos de Euler calculados por la IMU
  Envío del Pitch a una frecuencia de 100 Hz
  Microcontrolador ESP32
SPPB
Sentadillas

## Slide 13
SPPB
Sentadillas
APP Android | 
Inicio prueba | 
Recepción y procesado de datos | 
Fin de prueba | 
Funcionamiento software IMU:
Arduino | 
Configuración de la IMU | 
Envío de Pitch a 100 Hz | 
Parar el envío de datos | 

## Slide 14
Mejora de los prototipos iniciales:
  Funcionalidad
  Coste
Última fase de depuración de errores.
Presentación del Sistema al personal médico.
Realización de pruebas a pacientes reales en residencias de ancianos.
Comparación entre medidas manuales y medidas obtenidas con el sistema diseñado.
Resultados en congreso IEEE MeMeA 2020
Conclusiones y trabajo futuro

## Slide 15
Introducción
SPPB
  Prueba de equilibrio
  Prueba de velocidad de la marcha
  Prueba de sentadillas
FrailWear
  Objetivos
  Resultados experimentales
Conclusiones y trabajo futuro
índice

## Slide 16
FrailWear
Objetivos
Desarrollo de un dispositivo para medir la actividad física en personas de edad avanzada:
  Localización simbólica o precisa para detectar patrones de comportamiento.
  Almacenamiento masivo de datos objetivos.
  Proporcionar información de interés al personal médico.
  Capacidad de comunicación con una estación central para el envío de datos y generación de alarmas.

## Slide 17
FrailWear
Aspecto real
5.5 cm
9 cm
TSOP7000
(Sync)

## Slide 18
FrailWear
Resultados experimentales
Test de estimación de la posición:
  Error menor de 5 cm en el 90% de los casos.

## Slide 19
FrailWear
Resultados experimentales
Test del altímetro:

## Slide 20
FrailWear
Resultados experimentales
Test de la Unidad de Medida Inercial:
  Evaluación del número de pasos proporcionados por la IMU
BNO Output | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Mean error (%)
Normal Steps | 99 | 95 | 96 | 3.34
Small Steps | 92 | 94 | 90 | 8
Mixed Steps | 92 | 90 | 89 | 9.66

## Slide 21
FrailWear
Resultados experimentales
Test de la IMU y altímetro:

## Slide 22
Última fase de depuración de errores.
Solución de errores en el diseño
Realización de pruebas a pacientes reales en residencias de ancianos.
Resultados en congresos:
  SAAEI 2020
  IEEE DCIS 2020
Conclusiones y trabajo futuro

## Slide 23
¿Preguntas?
sergio.lluva@uah.es